| ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku |  |
| --- | --- |
| 1.1 Identifikátor výrobku: | ATLAS GRUNTO-PLAST |
| 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: | Je odporúčaný pre zlepšenie prídržnosti nových vrstiev (lepidiel, stierok, hydroizolácií) k povrchom s nízkou nasiakavosťou, k extrémne hladkým podkladom alebo podkladom so zvyškami starých lepidiel PVC a farieb a pod. Slúži k penetrácii podkladov ako napr: hladký betón, staré obklady a dlažby, teracco, OSB dosky a sadrokartónové dosky, sadrové a cementové omietky, neomietnuté murivo z rôznych druhov tehál, blokov, tvárnic, betónové a anhydritové potery a drevotrieskové podklady. Detailné informácie o použití, vlastnostiach a spôsobe práce s lepidlom sú uvedené v technickej karte / katalógu výrobkov. Použitie nepopísané v dokumentácií firmy ATLAS Sp. z o.o. je potrebné vopred konzultovať so zástupcom firmy.. |
| 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov: | ATLAS Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź (Poľsko) telefón: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 88 69 Osoby zodpovedné za Karty bezpečnostných údajov: msds@atlas.com.pl |
| 1.4 Núdzové telefónne číslo: | 112 - linka núdzového volania 999 - zdravotnícka záchranná služba: 998 - požiarnický záchranný zbor 997 – polícia 0 800 168 083 telefón od pondelka do piatku medzi 8:00 až 16:00 (mimo tuto dobu funguje automat) |

| ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti |  |
| --- | --- |
| 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi: | Zmes nie je klasifikována ako nebezpečná |
| 2.2 Prvky označenia: | P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. EUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ WE 247-500-7] a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ WE 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu ETIKETA: Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje zmes 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ WE 247-500-7] a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ WE 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu Obsahuje biocídne látky Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6 Zmes 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9 |
| 2.3 Iná nebezpečnosť: | Látka/Zmes nespĺňa kritéria pre zariadenie medzi látky PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII Nariadenia REACH |

| ODDIEL 3: Zloženie/ informácia o zložkách |  |
| --- | --- |
| 3.1 Látky: | Netýka sa |
| 3.2 Zmesi: | Zmes vodnej disperzie syntetických živíc, titánovej beloby, chemických prísad |
| 3.2.1a Nebezpečné zložky: | Názov | Číslo | Obsah | Klasifikácia i označenie (viď b.16) |
|  | Zmes 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ ES247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ES 220-239-6] (3:1) | CAS:55965-84-9 ES:611-341-5 613-167-00-5 | 0-0,002% | GHS 06 Acute Tox 3 GHS 06 Acute Tox 3 GHS 06 Acute Tox 3 GHS 07 Skin Sens GHS 09 Aquatic Acute 1 GHS 09Aquatic Chronic 1 GHS 05 Skin Corr 1B | H301 H311 H331 H317 H400 H410 H314 |
|  | Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion | CAS:5395-50-6 Einecs:226-408-0 | 0,05-0,1% | GHS 07 Skin Sens 1B | H317 |
|  | Zmes uhľovodíkov C9-C12 | CAS: nie sú údaje ES: 919-446-0 Registračné: 01-2119458049-33-XXXX | 0,8-1,0 % | Aquatic Chronic1 Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 STOT SE 3 | H411 H304 H226 H336 EUH066 |
| 3.2.1b Látky s maximálnym limitom koncentrácie na pracovisku určenom EU | Dolomitová múčka (č. CAS: 16389-88-1, č. ES: 240-440-2) Prach dikysličníku titánového obsahujúci voľný kryštalický kremeň v množstve menším ako 2% a neobsahujúci azbest [13463-67-7] Z ohľadom na formu výrobku ( hustá pasta ) neexistuje možnosť aspirácie vyššie uvedených látok do dýchacích ciest |
| 3.2.1c Látky trvalo vykazujúce schopnosť bioakumulácie alebo toxicity alebo látky trvalého charakteru vykazujúce vysokú schopnosť bioakumulácie: | Zmes nespĺňa kritéria pre zariadenie medzi látky PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII Nariadenia REACH |
| Iné informácie: | Pre zariadenie výrobkov boli použité skutočné hodnoty obsahu nebezpečných látok. Skladovateľnosť výrobku za podmienok uvedených v oddieli 7 je 12 mesiacov v od dátumu výroby uvedeného na obale. |

| ODDIEL 4: Opatrenia pri prvej pomoci |  |
| --- | --- |
| 4.1 Popis opatrení prvej pomoci: | Po vdýchnutí: Odviesť postihnutú osobu na čerstvý vzduch a pozorovať, v prípade problémov s dýchaním, závratov, nevoľnosti alebo ak je postihnutý v bezvedomí, ihneď privolať lekársku pomoc. V prípade zástavy dychu ihneď začať s oživovaním. Po kontakte s kožou: Vyzliecť kontaminovaný odev. Miesto vystavené pôsobeniu zmesi opláchnuť vodou a následne umyť mýdlom. Po kontakte s očami: Nepretierať oči,. Vyplachovať výrobok z očí veľkým množstvom vody tak rýchlo ako je to možné. Udržiavať očné viečka široko otvorené. Túto činnosť prevádzať minimálne po dobu 15 minút. Odstrániť kontaktné šošovky. Nutná konzultácia s očným lekárom. Po požití: Nevyvolávať zvracanie, nepodávať nič do úst. Nutná konzultácia s lekárom. |
| 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: | Pôsobenie alkalických výrobkov na živú tkaň je na rozdiel od kyselín vždy s oneskorením, preto sa nesmie nechať dlhodobo priamo pôsobiť na kožu, oči a dýchacie cesty (suchú alebo namiešanú zmes). Dodržiavať pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce a používania výrobku uvedené na etikete. Okamžite odstrániť výrobok z kože, očí a slizníc, vyhnúť sa tak nepríjemným oneskoreným zdravotným dôsledkom. |
| 4.3 Údaje o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: | V prípade, že sa objavia akékoľvek negatívne zdravotné príznaky, vždy privolať lekársku pomoc a ukázať kartu bezpečnostných údajov, etiketu alebo balenie od výrobku. Zabrániť aby výrobok stvrdol, okamžite prepláchnuť/umyť. V prípade vniknutia do očí alebo slizníc, ihneď privolať lekára. Výrobok pôsobí dráždivo – odporúča sa zabezpečiť prístup k tečúcej vode. V prípade opakovaného alebo dlhodobého kontaktu pokožky s výrobkom, odporúča sa používať ochranné kozmetické krémy. |

| ODDÍEL 5: Protipožiarne opatrenia |  |
| --- | --- |
| V prípade vzniku požiaru je potrebné okamžite začať hasenie všetkými dostupnými hasiacimi prostriedkami, informovať všetky ohrozené osoby, privolať hasičov (viz oddiel 1.4). a poskytnúť potrebné informácie: určiť presné miesto požiaru, čo horí a aká existuje hrozba z požiaru, či sú ohrozené ľudské životy, telefónne číslo z akého voláme a meno kontaktnej osoby. Do príjazdu hasičov sa riadiť pokynmi osoby, ktorá je pre tieto účely špeciálne zmocnená. Tato osoba ihneď začína evakuáciu osob z ohrozeného priestoru. Každý zamestnanec by mal byť informovaný o možnom nebezpečenstve vzniku požiaru na jeho pracovisku a v okolí. Na pracovisku je potrebné dodržiavať poriadok. Horľavé materiály nemôžu byť v blízkosti elektrospotrebičov, zahrievačov a iných zdrojov vznietenia. |
| 5.1 Hasiace prostriedky: | Vhodné hasiace prostriedky: Pena, hasiaci prášok, piesok, kysličník uhličitý, voda – netlaková voda. Nevhodné hasiace prostriedky: Nepoužívať tlakovú vody (plný prúd) |
| 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: | V prípade požiaru môžu vznikať nebezpečné plyny (CO2, CO) v určitých podmienkách spaľovania, nie je možné vylúčiť vznik iných škodlivých látok. |
| 5.3 Informácie pre hasičov: | Hasiči musia mať profesionálnu výbavu - úplný ochranný odev a osobný dýchací prístroj s maskou. Nevylievať vodu z hasenia požiaru do vodného prostredia. Pre ochladzovanie horúcich povrchov používať tlakovú vodu. |

| ODDIEL 6: Opatrenie pri náhodnom uvoľnení látky/zmesi |  |
| --- | --- |
| 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: | Pre iný ako pohotovostný personál: Varovať všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v ohrozenom priestore.. Informovať nadriadené osoby a osoby zodpovedné za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a protipožiarnych smerníc na pracovisku o vzniku ohrozenia. Zabezpečiť ohrozené miesto. Pre pohotovostný personál: Varovať všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v ohrozenom priestore. Informovať nadriadené osoby a osoby zodpovedné za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a protipožiarnych smerníc na pracovisku o vzniku ohrozenia. Zabezpečiť ohrozené miesto. Pred ďaľšími činnosťami sa uistiť, aké sú ohrozenia. K odstráneniu havarijného stavu pristúpiť v ochrannom odeve a ochrannej obuvi a s vhodnými prostriedkami osobnej ochrany ( viď oddiel 8.2.). V prípade vyliatia výtok zasypať absorbentom a zobrať do vhodnej nádoby, potom odpad odovzdať profesionálnej firme zodpovednej za zbierku odpadu. |
| 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: | Zabrániť rozširovaniu sa alebo úniku materiálu do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd, používať zeminu, piesok alebo iné zábrany. Vykopať odpadovú stoku alebo hrádzu pre zhromaždenie a následne odstránenie produktu. V prípade malých výtokov, produkt zhromáždiť v záchytných nádržach. |
| 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šírenia a vyčistenie: | V prípade malých výtokov zmesi, preniesť do označenej, utesnenej nádoby, aby bolo možné produkt opätovne použiť alebo ho bezpečne odstrániť. Zvyšky vstrebať absorpčným materiálom (piesok) a odstrániť vhodným spôsobom. Odstrániť kontaminovanú pôdu. Veľký výtok – mechanicky zobrať alebo likvidovať pomocou vhodného absorbentu. Pokyny týkajúce sa odstraňovania vyliatého materiálu su uvedené v oddieli 13. |
| 6.4 Odkazy na iné oddiely: | Osobná ochrana: oddiel 8 Opatrenia pri zneškodňovaní: oddiel 13 |

| ODDIEL 7: Zaobchádzanie s látkou alebo prípravkom a skladovanie látky/zmesi |  |
| --- | --- |
| 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: | Vyhýbať sa vdychovaniu a kontaktu so zmesou. Zabrániť úniku do životného prostredia. Na pracovisku nejesť a nepiť. Myť ruky po použití. Vyzliecť kontaminovaný odev a ochrannú výbavu pred vstupom do miest určených k jedlu. |
| 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility: | Skladovať v chladnej, suchej, dobre vetranej miestnosti v správne označenej a tesne uzavretej originálnej nádobe. Vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu, tepelným zdrojom, horúcim povrchom a otvorenému ohňu. Teplota skladovania: od +5°C do +30°C, Chrániť pred mrazom. Produkt premiešať pred použitím. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok nie sú známe žiadne negatívne interakcie. |
| 7.3 Špecifické konečné použitie / špecifické konečné použitia: | Používať výrobok v súlade s bezpečnostnými predpismi. Zaistiť vhodnú ventiláciu, predovšetkým v uzavretých miestnostiach. Zamedziť styku s kožou a očami. Podrobné informácie týkajúce sa použitia, vlastnosti a spôsobu práce s maltou sú uvedené v technickej karte / katalógu výrobkov Atlas. Použitie výrobku, ktoré nie sú vo vyššie uvedených materiáloch, je potrebné konzultovať so zástupcom firmy ATLAS Sp. z o.o. |

| ODDIEL 8 Kontroly expozície a osobná ochrana |  |
| --- | --- |
| 8.1 Kontrolné parametre: | V prípade, že v zmesi existujú zložky uvedené v oddieli 3.2.1, v súlade s nariadením Ministerstva práce a sociálnych vecí zo dňa 6. júna 2014 o prípustných koncentráciach a expozičných limitoch zdraviu škodlivých zložiek na pracoviskách (Z.z..2014 č. 0, odst.817), je nezbytné sledovanie týchto ukazateľov na pracoviskách. |
| NDS i NDSCh | Prach dolomitu obsahujúci voľný kryštalický kremeň v množstve menším ako 2% a neobsahujúci azbest: - dýchateľná frakcia NDS – 10 mg/m3 Prach titánového dikysličníku obsahujúci voľný kryštalický kremeň v množstve menším ako 2% a neobsahujúci azbest [13463-67-7]: - dýchateľná frakcia NDS – 10 mg/m3 Lakový benzín [8052-41-3], [64742-82-1], [64742-92-0], [64742-48-9] - NDS – 300 mg/m3 - NDSCh – 900 mg/m3 Zmes obsahuje vo svojom zložení dolomit, pre ktorý je určené NDS, avšak s ohľadom na formu výrobku - hustá pasta, neexistuje možnosť emísie prachu vyššie uvedených zložiek do pracovného prostredia, a v tom prípade nie je nutné.sledovanie ich obsahu vo vzduchu. |
| DSB | Netýka sa |
| monitoring | Nariadenie Ministerstva zdravotníctva Poľskej republiky zo dňa 2. februára 2011 vo veci skúšok a monitoringu škodlivých faktorov ovplyvňujúcich zdravie na pracoviskách (2011 Zz., č. 33, odst. 166) |
| 8.2 Kontrolná expozícia: |  |
| 8.2.1 Primerané technické zabezpečenie: | Zaistiť vhodnú ventiláciu miestnosti, kde sa výrobok používa. Zaistiť vhodné individuálne ochranné pracovné prostriedky. |
| 8.2.2 Osobné ochranné prostriedky ako napr. osobná ochranná výbava |
| Ochrana očí a tváre: | Ochrana očí – Ochranné okuliare zabraňajúce rozmetaniu chemických látok (podľa normy EN 166) |
| Ochrana kože: | Pracovný odev s dĺhými rukávmi a nohavicami s vhodným zabezpečením voči prieniku materiálu pod odev. Nepremokavá, dlhá pracovná obuv. Odporúča sa, aby pracovný odev a obuv boli chemicky odolné na tuto zmes. Ochrana rúk – V prípade možnosti kontaktu s výrobkom používať ochranné rukavice (doba prieniku viac ako 480 min. podľa normy PN-EN 375) Rukavice je potrebné nasadzovať iba na čisté ruky. Po odložení rukavic je nutné ruky starostlivo umyť a osušiť. Odporúča sa používať krém na ruky. Použité alebo poškodené rukavice je potrebné okamžite vymeniť za nové. |
| Ochrana dýchacích ciest: | Netýka sa |
| Termické ohrozenie: | Netýka sa |
| 8.2.3 Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia. |
| Zabrániť znečisteniu výrobkom odtokov do kanalizácie a pôdy. |

| ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti látky alebo zmesi |  |
| --- | --- |
| 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: | Vzhľad: hustá pasta bielej farby Zápach: charakteristický pre akrylové disperzie Próg zapachu: netýka sa pH: ľahko alkalický Teplota topenia / tuhnutia: netýka sa Počiatočný bod varu a rozsah teplôt varu: nad 100 o C Bod vzplanutia: netýka sa Rýchlosť odparovania: netýka sa Horľavosť: nie je horľavý Horné / dolné limity horľavosti / výbušnosti: netýka sa Tlak pár: netýka sa Hustota pár: netýka sa Relatívna hustota: cca. 1,4 g/cm3 Rozpustnosť: v obchodnej forme sa mieša s vodou Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: netýka sa Bod samovznietenia: netýka sa Teplota rozkladu: netýka sa Viskozita: 3500 cP (meranie prístrojom Brookfield DV II+ S05 20 rpm) Výbušné vlastnosti: nie sú Oxidačné vlastnosti: nie sú |
| 9.2 Iné informácie: | Netýka sa |

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita látky/zmesi |  |
| --- | --- |
| 10.1 ReaktIvita: | Brak dostępnych danych |
| 10.2 Chemická stabilita: | Zmes je stabilná v bežných podmienkách. Pri teplote nad 150 oC môže dôjsť k rozkladu polymérovej disperzie. |
| 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií: | Pri bežnom použití výrobku, nemiešaní s inými výrobkami alebo látkami, nevznikajú nebezpečné reakcie. |
| 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: | Teplota nad 150 oC |
| 10.5 Nekompatibilne materiály: | Nepoužívať nádoby z hliníku medi a zliatin týchto kovov |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: | Zmes sa nerozkláda pri okolitých teplotách. |

| ODDIEL 11 Informácie o toxikologických vlastnostiach látky/zmesi |
| --- |
| 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: | Netýka sa |
| Cesty možnej nákazy: |
| dýchacie cesty | Netýka sa |
| zažívací ústroj | Priamy prienik výrobku je málo pravdepodobný, môže nastať sekundárna expozícia pri zvracaní - zahltnutie. Pre výrobok nebola určená toxická dávka. V prípade prehltnutia je potrebná konzultácia s lekárom. |
| koža | Pôsobi neutrálne alebo spôsobuje ľahké podráždenie kože - po zavädnutí sa dosť ťažko umýva, pri odstraňovaní z povrchu kože môže dôjsť k jej začervenaniu, preto je potrebné výrobok odstrániť čo najrychlejšie. |
| oči | Pôsobi neutrálne alebo spôsobuje ľahké podráždenie očí- je potrebné výrobok odstrániť čo najrychlejšie. |

| ODDIEL 12. Ekologické informácie o látke/zmesi |  |
| --- | --- |
| 12.1 Toxicita: | Netýka sa |
| 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: | Obmedzená, záleží od podmienok v akých podlieha biodegradácii. |
| 12.3 Bioakumulačný potenciál: | Nie sú dôkazy na bioakumuláciu |
| 12.4 Mobilita v pôde: | Zmes sa mieša s vodou. |
| 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB: | Netýka sa |
| 12.6 Iné nepriaznivé účinky: | Netýka sa |

| ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní |  |
| --- | --- |
| 13.1 Metódy spracovania odpadu |
| Bezpečné zaobchádzanie s odpadmi: | Ak je to možné, recykľovať alebo vrátiť do obratu. Nevylievať do kanalizácie alebo vody. Odpad výrobkov nesmie znečistiť pôdu a vodu. Musia sa dodržiavať ustanovenia poľského Zákona zo dňa 14. decembra 2012 r. o odpadoch (Zz 2013, č. 0, odst.. 21) |
| Zaobchádzanie s výrobnými obalmi: | Dodržiavať ustanovenie poľského Zákona zo dňa 13. júna 2013 r. o obalovom hospodárstve a odpadoch z priemyselných obalov (Zz 2013, č. 0, odst..888). |
| Kód odpadu: | Výrobok: 08 01 99 (Odpady z výroby, prípravy, obratu a použitia a tiež odstraňovania farieb a lakov – Iné neuvedené odpady) Obal: 15 01 02 (Obalové odpady– plastové obaly) |

| ODDIEL 14. Informácie o doprave |  |
| --- | --- |
| 14.1 Numer UN (ONZ): | Netýka sa |
| 14.2 Správne expedičné označenie UN: | Netýka sa |
| 14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu: | Výrobok prepravovaný v originálnych obaloch nie je nebezpečný v priebehu prepravy. Nevyžaduje zvláštne označenie v súlade s právnymi prepravnými predpismi. |
| 14.4 Obalová skupina: | Netýka sa |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: | Netýka sa |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: | Dodržiavať ustanovenie poľského Zákona zo dňa 1. júla 2005 o zmene zákona týkajúceho sa cestnej prepravy nebezpečných látok a o zmene niektorých iných zákonov (Zz 2005, č. 141, odst.. 1184) v znení neskorších zmien. |
| 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a kódexu IBC: | Netýka sa |

| ODDIEL 15. Regulačné informácie |  |
| --- | --- |
| 15.1 Právne predpisy a nariadenia špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia |
| Právne predpisy týkajúce sa klasifikácie a označenia obalov obsahujúcich nebezpečné látky: | Vety určujúce druh ohrozenia a podmienky bezpečného používania nebezpečnej zmesi podľa Nariadenia európskeho parlamentu (EU) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 vo veci klasifikácie, značenia a balenia látok a zmesí, ktoré zmenilo a zrušilo smernice 67/548/EWG a 1999/45/WE a zmenilo Nariadenie (EU) č. 1907/2006 (viz oddiel 2.1 a 2.2) |
| Iné platné právne predpisy: | - Poľský Zákon o chemických látkach a zmesiach zo dňa 25. februára 2011 (2011 Zz., č. 63, odst. 322) v zmysle neskorších zmien - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 v platnom znení zo dňa 18. decembra 2006, vo veci registrácie, hodnotenia, autorizácií a obmedzovania chemikálií (REACH), utvorenie Európskej agentúry pre chemické látky, ktoré zmenilo smernicu č. 1999/45 EC a zrušilo platnosť nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, a tiež smernice Rady č. 76/769/EHS a smernice ES 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v zmysle neskorších zmien - NariadenieKomisie (ES) 2015/830 zo dňa 28. mája 2015, ktoré mení Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 vo veci registrácie, hodnotenia, autorizácií a obmedzovania chemikálií (REACH) - Nariadenie Ministerstva zdravotníctva Poľskej republiky zo dňa 30. decembra 2004, vo veci bezpečnosti práce a hygieny v súvislosti s výskytom chemických látok na pracoviskách (2005 Zz., č.11, odst. 86) v zmysle neskorších zmien - Nariadenie Ministerstva národného hospodárstva Poľskej republiky zo dňa 21. decembra 2005, vo veci zásadných požiadavok používania osobných ochranných pomôcok na pracoviskách (2005 Zz., č.259, odst. 2173) - Prehlásenie vlady Poľskej republiky zo dňa 24. septembra 2002, vo veci uplatnenia zmien v prílohách A a B k Európskej zmluve týkajúce sa medzinárodnej cestnej dopravy nebezpečných látok (ADR), spísanej v Ženeve dňa 30. septembra 1957. (2002 Zz., č. 194, odst. 1629) v zmysle neskorších zmien - Poľský Zákon zo dňa 20. apríla 2004 o zmene a zrušení niektorých zákonov v súvislosti so vstupom Poľska do EÚ ako člena (č. 96/2004 Zz., odst. 959) - Nariadenie Ministerstva hospodárstva, práce a sociálnych vecí Poľskej republiky zo dňa 26. septembra 1997, vo veci všeobecných bezpečnostných predpisov a hygieny práce (1997 Zz., č.129, odst. 844) v zmysle neskorších zmien - Nariadenie Ministerstva životného prostredia Poľskej republiky zo dňa 9. decembra 2014, vo veci Katalogizácie odpadov (2014 Zz., č.0,odst. 1923) - Nariadenie Ministerstva hospodárstva zo dňa 29. januára 2013 vo veci obmedzenia výroby, uvádzania na trh alebo používania nebezpečných látok a zmesi alebo výrobkov, ktoré také látky alebo zmesi obsahujú (ZZ 2013 č. 0, odst. 180) - Nariadenie Ministerstva hospodárstva zo dňa 10. októbra 2013 vo veci obmedzení uvedených v prílohe XVII k nariadeniu č. 1907/2006 ( Zz 2013 č. 0, odst. 1314) Smernica Komisie 2000/39/ES zo dňa 8. júna 2000 vo veci stanovenia prvého zoznamu smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku k prevádzaniu smernice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami spojenými s chemickými činiteľmi používanými pri práci (Úradný vestník EU L 42 zo dňa16.6.2000) Smernica Komisie 2006/15/ES zo dňa 7. februára 2006 vo veci stanovenia druhého zoznamu smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku k prevádzaniu smernice Rady 98/24/ES a meniacu smernicu 91/322/EHS a 2000/39/ES (Úradný vestník EU L 38 zo dňa 9.2.2006) Smernica Komisie 2009/161/EU zo dňa 17. decembra 2009, ktorou sa stanoví tretí zoznam smerných limitných hodnôt expozície na pracovisku k prevádzaniu smernice Rady 98/24/ES a meniacu smernicu Komisie 2000/39/ES (Úradný vestník EU L 38 zo dňa 19.12.2009) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady UE č. 528/2012 zo dňa 22. mája 2012 vo veci uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov. |

| ODDIEL 16: Iné informácie |  |
| --- | --- |
| Použité H-vety: | H301 - Toxický po prehltnutí H302 – Škodlivý po prehltnutí H304 – Prehltnutie a vniknutie do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H315 - Dráždi kožu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí. H331 - Toxický po vdýchnutí H332 – Škodlivý po vdýchnutí. H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty H373 – Môže spôsobiť poškodenie pľuc po dlhodobom alebo opakovanom vdychovaní H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo praskanie kože Vyššie uvedené vety a skratky sa týkajú ohrození spôsobených čistými látkami viď bod 3. Netýkajú sa zmesi.. |
| Skróty: | numer CAS – Chemical Abstract Service number číslo ES – číselný kód priradený chemickej látke v Európskom zozname existujúcich obchodovaných chemických látok (EINECS - ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), alebo číselný kód priradený látke v Európskom zozname oznámených chemických látok (ELINCS - ang. European List of Notified Chemical Substances), alebo číselný kód chemickej látky uvedený v publikácii "No-longer polymers" Látka/zmes CMR – látka/zmes karcinogénna, mutagénna, pôsobi škodlivo na reprodukciu. NDS – Najvyššia prípustná koncentrácia na pracovisku. NDSCh – Najvyššia momentálna prípustná koncentrácia na pracovisku. NDSP – Najvyššia stropová prípustná koncentrácia na pracoviskuvPvB - (Látka) Vysoko perzistentná a vysoko bioakumulatívna PBT - (Látka) Perzistentná, vysoko bioakumulatívna a toxická PNEC – Predvídaná komcentrácia nespôsobujúca účinky DN(M)EL - Úroveň nespôsobujúca zmeny LD50 - Dávka, pri ktorej je pozorovateľná smrť 50% skúšaných organizmov LC50 - Koncentrácia, pri której je pozorovateľná smrť 50 % skúšaných organizmov LOEC - Najnižšia koncentrácia spôsobujúca pozorovateľný účinok NOEL – Najvyššia koncentrácia látky, pri ktorej nie sú pozorovateľné účinky RID - Predpisy pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných látok ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných látok. IMDG - Medzinárodny morský zákonník pre lodnú prepravu nebezpečných látok ICAO/IATA - Organizácia Medzinárodného civilného letectva/Medzinárodné združenie leteckých prepravcov UVCB - Látky s neznámym alebo premenlivým zložením, zložené produkty reakcie alebo biologické materiály DSB – prípustná hodnota koncentrácie v biologickom materiáli GHS01-09 – piktogramy GHS podľa prílohy V k CLP Flam. Liq. – Tekutá látka, snadno horľavá Acute Tox. – Ostrá toxicita Skin Corr. - Spôsobuje poleptanie kože Skin Irrit. – Spôsobuje podráždenie kože Eye Dam. – Vážne poškodenie očí Eye Irrit. - Spôsobuje podráždenie oči Resp. Sens. - Spôsobuje podráždenie dýchacích ciest Skin Sens. - Spôsobuje senzibilizáciu kože Muta. – Mutagénna látka pre rozmnožovacie bunky Carc. – Karcinogénna látka Repr. - Pôsobi škodlivo na reprodukciu STOT SE - Toxicita pre cielové orgány po jednorázovej expozícii STOT RE - Toxicita pre cielové orgány po opakovanej expozícii Asp. Tox. - Expozícia spôsobená aspiráciou Aquatic Acute - Nebezpečný pre vodné prostredie, ostrá expozícia Aquatic Chronic - Nebezpečný pre vodné prostredie, opakovaná kat. |
| Nutné školenia: | Netýka sa |
| Obmedzenia v použití: | Netýka sa |
| Iné informácie: | KBÚ bola spracována firmou ATLAS Sp. z o.o. V súlade so znením Nariadenia č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady ES, je výrobok zmesou a nepodlieha povinnej registrácii v systéme REACH. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1272/2008, od 1. júna 2015, sa zmesi balia, klasifikujú a označujú podľa Nariadenia CLP V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č, 1272/2008, zmesi, ktoré boli uvedené do obratu pred 1. júnom 2015 a majú starú klasifikáciu, ostávajú na trhu do dňa 1. júna 2017 spolu s príslušnou Kartou bezpečnostných údajov. |
| Zdroje informácií, na základe ktorých bola vypracovaná táto KBÚ: | Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú v súlade s aktuálnym stavom znalostí bezpečnosti práce. Informácie z tejto Karty bezpečnostných údajov nie sú garanciou vlastnosti výrobku. Užívateľ je povinný dodržiavať všetky zákony, normy, administratívne nariadenia a ustanovenia bezpečnostných a hygienických predpisov. V priebehu spracovania karty bezpečnostných údajov boli použité zdroje z CPWR (The Center for Construction Research and Training) |
| Zmeny vykonané pri revízii: | Zmeny boli v KBÚ vzhľadom k predchádzajúcim vydaniam označené touto grafickou značkou: |